Принято педсоветом						                     Утверждаю

протокол №  11						                                   Директор МКОУ СОШ с.Верхотор

Введено в действие приказом №  355                                                            _______________ Т.Н.Попкова

от  01.12. 2012года					                                       01.12.2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений муниципального казенного  общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа села Верхотор муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан.

1. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Верхотор муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - учреждение) и прилегающих к нему территорий.

1.3. Все здания и сооружения учреждения на основании приказа закрепляются за назначаемыми по образовательному учреждению ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

## II. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются техническим персоналом  учреждения по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

## III. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссией, образованной в соответствии с Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссии и ее председатель назначается приказом по учреждению. В работе комиссии участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательного учреждения комиссия возглавляется руководителем образовательного учреждения.

При воздействии неблагоприятных факторов на группу зданий и сооружений в пределах населенного пункта, комиссии возглавляются руководителем муниципального органа местного самоуправления или его заместителем, на территории которого расположены образовательные учреждения.

3.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложении 2 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

## IV. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства;

прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%; конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам; выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

## Приложение 1

к Положению о порядке проведения плановых

осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений

муниципального казенного  общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа

села Верхотор муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздуховоды | 1 раз в год |  |
| 2 | Печи с дымовыми трубами | 2 раза в год |  |
| 3 | Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях | 2 раза в год |  |
| 4 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 раз в год |  |
| 5 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 раз в год |  |
| 6 | Силовое электрооборудование | 2 раза в год |  |
| 7 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 раз в год | После таяния снега |
| 8 | Деревянные и столярные конструкции | 1 раз в год |  |
| 9 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходи- мости |  |
| 10 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 11 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходи- мости |  |
| 12 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 раз в год |  |
| 13 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 раза в год | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 14 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 раза в год |  |
| 15 | Наружные сети электроснабжения | В соответ- ствии с правилами |  |
| 16 | Технологическое оборудование | 1 раз в год | Проводится для проверки крепления |

## Приложение 2

к Положению о порядке проведения плановых

осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений

муниципального казенного  общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа

села Верхотор муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан.

АКТ

технического обследования здания

1. Данные инвентаризационных материалов и технического паспорта.

1. Год постройки:

2. Материал стен:

3. Год и вид последнего ремонта:

4. Число этажей:

5. Наличие подвала:        , технического подполья :

6. Общая площадь:

7. Балансовая стоимость строения:

8. Физический износ по данным БТИ:

2. Результаты осмотра частей здания и конструкций.

9. Цоколь, гидроизоляция и отмостки (конструкция, материал и его несущая способность, вид отделки):

Техническое состояние (объем работ по ремонту):

10. Стены (конструкция, материал, толщина перемычек):

11. Водоотводящие устройства (трубы, воронки, покрытия, пояски, их материал):

12. Крыша (конструкция, материал кровли, имеется или нет огнезащитная обработка деревянных конструкций):

Техническое состояние (объем работ по ремонту):

13. Перекрытия: чердачное, междуэтажное, над подвалом и техническим подпольем (конструкция, материал, вид утепления, отделка потолков):

Техническое состояние (прогибы, провисание, трещины в штукатурке; поражение гнилью балок и наката, наличие подпорных стоек, объем работ по ремонту):

14. Полы (материал, конструкция, вид отделки):

Техническое состояние (объем работ по ремонту):

15. Перегородки (материал, конструкция, вид отделки):

Техническое состояние (гниль, деформация, объем работ по ремонту):

16. Окна (конструкция, вид отделки):

Техническое состояние (гниль, деформация, объем работ по ремонту):

17. Двери (конструкция, материал, вид отделки, утеплены или нет; с обшивкой):

Техническое состояние (деформация, щели, механические повреждения, объем, требующий ремонта) :

18. Лестницы (количество, конструкция, материал, вид отделки, ограждений лестничной клетки):

Техническое состояние (деформация, гниль, износ, объем, работ по ремонту):

19. Печи (назначение, материал, наличие боровов на чердаке, трубы):

Техническое состояние (трещины, выгоревшая кладка, объем в штуках по ремонту или перекладке):

20. Пристройки и крыльца (конструкция, материал, вид отделки):

Техническое состояние (деформация, гниль, трещины, объем работ по ремонту):

3. Результаты осмотра инженерного оборудования.

21. Центральное отопление (тип системы, техническое состояние, количество радиаторов и сетей, подлежащих замене):

22. Горячее водоснабжение (техническое состояние, количество труб, подлежащих замене):

23. Водопровод (техническое состояние системы, приборов и арматуты, количество, подлежащее замене):

24. Канализация (техническое состояние, количество приборов и труб, подлежащие замене):

25. Газооборудование (техническое состояние, количество приборов и труб, подлежащих замене):

26. Вентиляция (тип побуждения, материал каналов, техническое состояние, объем работ по замене):

27. Электрооборудование (техническое состояние оборудования, способ проводки, марка провода, техническое состояние вводного устройства, объем работ по замене):

4. Техническое заключение.

28. Рекомендации по использованию здания в дальнейшем (с обоснованием предлагаемых решений) ___________________________________________

Председатель:

Члены комиссии: